## Slide 1
Geografik koordinatalar, topografik xaritalar va ularning masshtabi

## Slide 2
Geografik koordinatalar tizimi nima?
Geografik koordinatalar tizimi Yer yuzasidagi har bir nuqtani aniq belgilash uchun kenglik (latitude) va uzunlik (longitude)dan foydalanadigan universal tizimdir. Bu tizim navigatsiya, joylashuvni aniqlash va xaritalar yaratish uchun fundamental hisoblanadi.
Kenglik (Latitude)
Ekvatorga nisbatan shimol yoki janubdagi burchak o‘lchovi.
Uzunlik (Longitude)
Grinvich meridianiga nisbatan sharq yoki g‘arbdagi burchak o‘lchovi.
Misol uchun, Toshkent shahrining geografik koordinatalari taxminan 41.3° Shimoliy kenglik va 69.3° Sharqiy uzunlikda joylashgan bo‘lib, bu ma'lumotlar orqali uning Yer yuzasidagi o'rnini aniq belgilash mumkin.

## Slide 3
Kenglik va Uzunlik tushunchalari
Kenglik (Latitude)
Ekvator (0°) ga nisbatan shimol (N) yoki janub (S) tomon ±90° oralig‘ida o‘lchanadigan burchak masofa. U parallel chiziqlar bilan ifodalanadi.
Shimoliy qutb: +90°
Janubiy qutb: -90°
Uzunlik (Longitude)
Grinvich meridiani (0°) ga nisbatan sharq (E) yoki g‘arb (W) tomon ±180° oralig‘ida o‘lchanadigan burchak masofa. U meridian chiziqlari bilan ifodalanadi.
Sharqiy yarimshar: +180° gacha
G‘arbiy yarimshar: -180° gacha
Koordinatalar ikki asosiy formatda ifodalanadi: o‘nlik darajalar (masalan, 41.3, 69.3) va daraja, daqiqa, soniya (DMS) (masalan, 41°18'N, 69°18'E). Bu formatlar turli xaritagrafik va navigatsiya tizimlarida qo‘llaniladi.

## Slide 4
Topografik xaritalar va ularning vazifasi
Topografik xaritalar Yer yuzasining tabiiy va sun’iy xususiyatlarini batafsil aks ettiruvchi maxsus xaritalardir. Ular relyefni, o‘simlik qoplamini, suv havzalarini, yo‘llarni va inson faoliyati natijasida yaratilgan obyektlarni ko‘rsatadi.
Relyefni tasvirlash
Gorizontallar (bir xil balandlikdagi nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqlar) yordamida balandlik va chuqurliklar aniq ifodalanadi.
Amaliy qo'llanilish
Muhandislik, harbiy strategiya, geologik tadqiqotlar, turizm va tog‘ alpinizmi kabi sohalarda muhim vosita hisoblanadi.
Misol uchun, O‘zbekistonning tog‘li hududlari, jumladan, Chimyon yoki Hisor tog‘ tizmalari topografik xaritalarda relyefning har bir egri-bugri joyini, daryo o‘zanlari va yo‘l tarmoqlarini aniq ko‘rsatadi.

## Slide 5
Xaritalar va ularning turlari
Xaritalar Yer yuzasining yoki uning bir qismining ma'lumotlarini qog'oz yoki raqamli shaklda aks ettiruvchi tasvirlardir. Ular turli maqsadlar va ma'lumotlarni taqdim etish usullariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi.
Umumgeografik xaritalar
Dunyo, materik, mamlakat xaritalari bo‘lib, asosan relyef, gidrografiya, aholi punktlari va aloqa yo‘llarini umumiy tarzda ko‘rsatadi.
Mavzuli (Tematik) xaritalar
Ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan, masalan, iqlim, tuproq, aholi zichligi, foydali qazilmalar, siyosiy yoki iqtisodiy ma'lumotlarni aks ettiruvchi xaritalar.
Maxsus xaritalar
Navigatsiya (dengiz va havo yo‘llari), turistik marshrutlar, o‘quv qo‘llanmalari yoki harbiy maqsadlar uchun yaratilgan aniq funksiyali xaritalar.

## Slide 6
Masshtab tushunchasi
"Xarita masshtabi – xaritadagi masofa va haqiqiy masofa orasidagi mutlaq nisbat."
Masshtab xarita qanday darajada batafsil ma'lumot berishini va qancha hududni qamrab olishini belgilaydi. U sonli, chiziqli va nomli masshtab shaklida ifodalanadi.
Sonli masshtab
1:100 000 kabi kasr shaklida ifodalanadi. Bu xaritadagi 1 birlik masofa yer yuzasida 100 000 birlik masofaga tengligini bildiradi.
Chiziqli masshtab
Xaritada chizilgan o‘lchov chizig‘i bo‘lib, unda haqiqiy masofalar ko‘rsatiladi. Bu xarita kichrayganida ham masofalarni aniq o‘lchash imkonini beradi.
Nomli masshtab
"1 sm da 1 km" kabi so‘zlar bilan ifodalanadi. Bu eng sodda va tushunarli usuldir.
Masalan, 1:100 000 masshtabda xaritadagi 1 sm uzunlikdagi kesma yer yuzasida 1 km haqiqiy masofaga to'g'ri keladi. Masshtab qanchalik kichik bo'lsa, xarita shunchalik katta hududni qamrab oladi, lekin tafsilotlar kamroq bo'ladi.

## Slide 7
Masshtab turlari va ularning qo‘llanilishi
Xaritagrafiyada masshtablar turli maqsadlar uchun qo‘llaniladi va ularning kattaligiga qarab tasvirning batafsillik darajasi belgilanadi.
1
Yirik masshtabli xaritalar
1:10 000 va undan kichik masshtabdagi xaritalar (masalan, 1:5 000). Ular kichik hududlarni (shaharlar, qishloqlar, sayyohlik maskanlari) juda katta tafsilotlar bilan ko‘rsatish uchun ishlatiladi.
2
O‘rta masshtabli xaritalar
1:25 000 dan 1:250 000 gacha bo‘lgan masshtabdagi xaritalar. Hududiy rejalashtirish, katta shaharlar atrofini o‘rganish va o‘rta masofali navigatsiya uchun qulay.
3
Mayda masshtabli xaritalar
1:500 000 va undan kichik masshtabdagi xaritalar (masalan, 1:1 000 000). Katta hududlar, mamlakatlar, qit'alar yoki butun dunyo xaritalari uchun qo‘llaniladi. Umumiy tasavvur beradi, lekin tafsilotlar juda kam bo‘ladi.
Masshtabni to'g'ri tanlash xaritadan foydalanish samaradorligini oshiradi. Misol uchun, shahar bo'ylab harakatlanish uchun yirik masshtabli xarita, davlatlararo sayohat uchun esa mayda masshtabli xarita afzaldir.

## Slide 8
Tasviriy va xaritografik maʼlumotlarni kiritish va bog‘lash
Zamonaviy xaritagrafiya tasviriy va xaritografik ma'lumotlarni birlashtirish orqali yanada aniq va dolzarb xaritalarni yaratish imkonini beradi. Bu jarayon Geografik Axborot Tizimlari (GAT) texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi.
01
GPS ma'lumotlarini kiritish
GPS qurilmalaridan olingan aniq koordinatalar bevosita raqamli xaritalarga joylashtiriladi va obyektlarning aniq joylashuvini belgilaydi.
02
Masofadan zondlash
Dronlar, sun'iy yo'ldoshlar va samolyotlar yordamida olingan fotosuratlar, multispektral tasvirlar va lazer skanerlash (LiDAR) ma'lumotlari relyef, yer qoplami va boshqa tabiiy obyektlar haqida batafsil ma'lumot beradi.
03
Ma'lumotlarni birlashtirish
Barcha ma'lumotlar GAT platformalarida qayta ishlanib, ularning georeferensiyasi (xaritaga bog'lash) amalga oshiriladi. Bu orqali xaritalar doimiy ravishda yangilanadi va aniqligi oshiriladi.
Misol uchun, qishloq xo'jaligida dronlar orqali olingan ekin maydonlarining tasvirlari GAT tizimiga kiritilib, tuproq holati, o'simliklarning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar bilan bog'lanadi. Bu dehqonlarga hosildorlikni oshirish uchun aniq qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

## Slide 9
Geografik koordinatalar va masshtabning hayotiy ahamiyati
Geografik koordinatalar va xarita masshtablari kundalik hayotimiz va turli sohalarda keng qo‘llaniladigan fundamental tushunchalardir.
Navigatsiya
GPS tizimlari (Google Maps, Waze) orqali manzilga yetib borish, qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida yo'qolgan odamlarni topish.
Fan va Tadqiqot
Geologik tadqiqotlar, arxeologik qazishmalar, atrof-muhit monitoringi va tabiiy ofatlarni bashorat qilish.
Shaharsozlik
Yangi binolar qurish, yo'llarni loyihalash, infratuzilmani rejalashtirish va yer resurslarini boshqarish.
Turizm sohasida sayyohlar masshtabli xaritalar yordamida marshrutlarni rejalashtiradilar, transport kompaniyalari esa yo'nalishlarni optimallashtiradilar. Qishloq xo'jaligida ekin maydonlarini aniq boshqarish, suvdan samarali foydalanish va hosildorlikni oshirish uchun xaritalar asosida ish olib boriladi.

## Slide 10
Xulosa: Geografik koordinatalar va xaritalar – dunyoni anglash kaliti
Geografik koordinatalar va topografik xaritalar insoniyatga Yer yuzasini anglash, boshqarish va o'rganishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ularning masshtabi esa ma'lumotlarning batafsillik darajasini belgilaydi.
Aniqlik va Tushunarlilik
Koordinatalar har bir nuqtani aniq joylashuvini ta'minlaydi, xaritalar esa murakkab ma'lumotlarni vizual tarzda tushunarli qiladi.
Kompleks O‘rganish
Topografik xaritalar tabiiy muhitni, relyefni va inson faoliyatini chuqur o'rganishga yordam beradi, bu esa atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni boshqarish uchun muhimdir.
Kelajak Texnologiyalari
GAT, sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va raqamli xaritagrafiya sohasidagi yutuqlar tufayli xaritalar yanada interaktiv va dinamik bo'lib, hayotimizning ajralmas qismiga aylandi.
Bu vositalar nafaqat fan va texnologiya, balki kundalik hayotimizda ham yo'nalish topish, rejalashtirish va dunyoni kashf qilish imkoniyatini beradi.